武侯区残疾人家庭无障碍改造

采购需求书

武侯区残疾人联合会

目录

- 采购项目及清单

二、工期要求

三、无障碍改造流程及要求

四、投标供应商特定的资质要求

| 采购项目 残疾人家庭无障碍改造（具体见以下清单） |
| --- |
| 序号 | 改造项目 | 图片 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 台阶改坡道或设置轮椅斜坡板 |  | 材质：水泥 规格：混凝土强度：C20 混凝土厚度：10cm带防滑条纹 | 1 | 单位：平方米 |
| 2 | 楼梯过道扶手 |  | 材质：不锈钢 规格：钢管 直径：60mm 高度：900mm 厚度：1.2mm | 10 | 单位：米 |
| 3 | 地面平整硬化 |  | 材质：C20混凝土，规格：厚度10公分，要求平整。 | 1 | 单位：平方 |
| 4 | 房门加宽便于轮椅通行 |  | 拆除原有的门框，做相应的尺寸并安装木门，宽80cm、高2.0m | 1 | 单位：扇 |
| 5 | 剔除门槛 |  | 拆除原门槛，清除垃圾，水泥抹平门口 | 2 | 单位：户 |
| 6 | 安装闪光门铃 |  | 1.产品构成：门铃由频率相同的发射、接收两部分组成，发射部分可用双面海绵胶、螺丝等固定在门口，静态时不耗电，主机采用优质音乐IC、动圈式喇叭，亮光持续闪烁； | 30 | 单位：个 |
| 7 | 安装室内扶手 |  | 材质：尼龙钢芯防滑抗菌 规格：1米 外层厚度：5.0mm 内芯厚度：1.3mm | 1 | 单位：根 |
| 8 | 安装呼叫铃 |  | 发射器带有LED灯指示，有防水设计 2.低电压提醒，音量可调节 3.可一对一使用，也可一对多使用，适用于老人残疾人 | 10 | 单位：台 |
| 9 | 洗面台低位改造或安装按压式水龙头 |  | 材质：陶瓷 规格：高度是600mm，长600mm宽450mm左右 备注：含水龙头 | 2 | 单位：户 |
| 10 | 地面防滑改造 |  | 材质：陶瓷 规格：粘贴平整、水可全由地漏处排出，如残疾人家庭有需要，需安装地漏 | 14 | 单位：平方米 |
| 11 | 蹲便器改坐便器 |  | 拆除原有的蹲便，接水管，做防水，贴瓷砖含马桶 | 39 | 单位：个 |
| 12 | 卫生间安装手抓杆 |  | 材质：尼龙钢芯防滑抗菌 规格：60cm 外层厚度：5.0mm 内芯厚度：1.3mm | 12 | 单位：根 |
| 13 | 安装折叠沐浴凳 |  | 材质：尼龙钢芯防滑抗菌 规格：38×34×26cm | 34 | 单位：把 |
| 14 | 煤气泄漏报警器 |  | 1．微处理器控制、有限联网输出、故障自检、LED显示，声光语音报警 2.显示精度：100ppm 浓度显示 | 1 | 单位：套 |
| 15 | 灶台低位改造 |  | 规格：砖砌台身，设置储物柜，灶面用水泥抹平贴瓷砖 | 2 | 单位：米 |
| 16 | 橱柜改造 |  | 材质：不锈钢 规格：砖砌柜身，瓷砖柜面。 | 18 | 单位：米 |
| 17 | 水池低位改造 |  | 材质：不锈钢单盆 规格：51*37mm 备注：含改造 | 7 | 单位：个 |
| 18 | 震动闹钟 |  | 1.振动器规格：85MM； 2.功能：当振动叫醒闹钟到达设定的时间时，振动器装置便会发出震动，提醒用户及时起床或做出反应； | 20 | 单位：个 |
| 19 | 阳台安装可升降式晒衣架 |  | 1.材质：铝合金材质双杆， 2、规格长2.4米*2.4米 3、特点：手摇式 | 15 | 单位：套 |

# 二、工期要求

# 无障碍改造时间为签订合同后45个工作日完成所有工程。

三、无障碍改造流程及要求

（一）流程

1.入户调查。各街道、社区与施工单位派工作人员到残疾人家中逐户进行走访，征求残疾人家庭意见，进行可行性分析，并制定个性化实施方案。

2.项目确定。根据入户调查结果，施工单位整理出各家庭的器材配置单，经区残联审核同意后，交由残疾人家庭、街道残联工作人员分别签字确认，施工单位按照清单所列器材发货。

3.设备安装。工程人员和街道专委再次入户，根据确定的配置单准备安装。由残疾人本人或其监护人签订《武侯区“居家无障碍”工程残疾人家庭无障碍设施改造同意书》（一式两份）后，进行正式安装。

4.检测验收。工程人员安装完成之后，由残疾人或其监护人与社区残协工作人员共同对安装设施进行验收。验收合格后，残疾人家庭和街道残联工作人员分别在项目验收清单上签字确认。

5.定期回访。施工单位将定期派人员对无障碍改造的家庭进行回访，并及时为已安装设备进行检测、调整。第一次回访为安装后一个月、第二次回访为安装后三个月、第三次回访为安装后半年、第四次回访为安装后一年。

（二）要求

1.所提供的产品是全新的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能要求。

2. 质量保证期为一年，在质保期内，如果货物的质量与合同不符，或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，都算违约。

3. 在进行残疾人家庭入户时，需保证调查工作的专业性，根据实际情况进行产品配置。

4.对每户改造前和改造后照相，照片分别以电子文档交康复科。

5.安装时，应保证产品安装的正确性和安全性，保障在正常使用和保养条件下应可放心使用，负责对客户进行产品使用、维护、保养等相关知识的现场指导，直到熟练操作。

6.有可靠的售后服务保障，产品在使用过程中非人为破坏造成的损坏，在质保期内，及时、免费上门进行维修。

7.在入户调查、安装及后期回访工作中，出现任何问题请确保与用户和残联进行沟通。

8.整个实施流程请按照我区要求进行，入户及安装过程中涉及到的表格、资料等文字材料请及时反馈给区残联，保证沟通顺畅。

四、供应商特定的资质要求

1．具有独立法人资格，独立承担民事责任能力，并且具有有效的营业执照国税地税登记证、组织机构代码等相关证件；

2．须具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证，是残疾人辅助器具生产企业或代理商；

3．具有履行合同所必需的器材和专业技术能力；

4．所提供产品均具有质量检验合格证书；

5. 投标单位为代理商的，应提供原制造商针对本项目所投产品的授权；

6. 须在成都市有常设的售后服务网点和技术保障服务人员，能确保24小时内上门提供售后服务；

7．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8．注册资金50万元以上（包括50万元）；
9. 依法足额向国家缴纳税收和社会保证金；

10.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

五、供应商提供文件

1．报价表

无障碍需求清单

| 序号 | 改造项目 | 图片 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台阶改坡道或设置轮椅斜坡板 |  | 材质：水泥 规格：混凝土强度：C20 混凝土厚度：10cm带防滑条纹 | 1 | 单位：平方米 |  |
| 2 | 楼梯过道扶手 |  | 材质：不锈钢 规格：钢管 直径：60mm 高度：900mm 厚度：1.2mm | 10 | 单位：米 |  |
| 3 | 地面平整硬化 |  | 材质：C20混凝土，规格：厚度10公分，要求平整。 | 1 | 单位：平方 |  |
| 4 | 房门加宽便于轮椅通行 |  | 拆除原有的门框，做相应的尺寸并安装木门，宽80cm、高2.0m | 1 | 单位：扇 |  |
| 5 | 剔除门槛 |  | 拆除原门槛，清除垃圾，水泥抹平门口 | 2 | 单位：户 |  |
| 6 | 安装闪光门铃 |  | 1.产品构成：门铃由频率相同的发射、接收两部分组成，发射部分可用双面海绵胶、螺丝等固定在门口，静态时不耗电，主机采用优质音乐IC、动圈式喇叭，亮光持续闪烁； | 30 | 单位：个 |  |
| 7 | 安装室内扶手 |  | 材质：尼龙钢芯防滑抗菌 规格：1米 外层厚度：5.0mm 内芯厚度：1.3mm | 1 | 单位：根 |  |
| 8 | 安装呼叫铃 |  | 发射器带有LED灯指示，有防水设计 2.低电压提醒，音量可调节 3.可一对一使用，也可一对多使用，适用于老人残疾人 | 10 | 单位：台 |  |
| 9 | 洗面台低位改造或安装按压式水龙头 |  | 材质：陶瓷 规格：高度是600mm，长600mm宽450mm左右 备注：含水龙头 | 2 | 单位：户 |  |
| 10 | 地面防滑改造 |  | 材质：陶瓷 规格：粘贴平整、水可全由地漏处排出，如残疾人家庭有需要，需安装地漏 | 14 | 单位：平方米 |  |
| 11 | 蹲便器改坐便器 |  | 拆除原有的蹲便，接水管，做防水，贴瓷砖含马桶 | 39 | 单位：个 |  |
| 12 | 卫生间安装手抓杆 |  | 材质：尼龙钢芯防滑抗菌 规格：60cm 外层厚度：5.0mm 内芯厚度：1.3mm | 12 | 单位：根 |  |
| 13 | 安装折叠沐浴凳 |  | 材质：尼龙钢芯防滑抗菌 规格：38×34×26cm | 34 | 单位：把 |  |
| 14 | 煤气泄漏报警器 |  | 1．微处理器控制、有限联网输出、故障自检、LED显示，声光语音报警 2.显示精度：100ppm 浓度显示 | 1 | 单位：套 |  |
| 15 | 灶台低位改造 |  | 规格：砖砌台身，设置储物柜，灶面用水泥抹平贴瓷砖 | 2 | 单位：米 |  |
| 16 | 橱柜改造 |  | 材质：不锈钢 规格：砖砌柜身，瓷砖柜面。 | 18 | 单位：米 |  |
| 17 | 水池低位改造 |  | 材质：不锈钢单盆 规格：51*37mm 备注：含改造 | 7 | 单位：个 |  |
| 18 | 震动闹钟 |  | 1.振动器规格：85MM； 2.功能：当振动叫醒闹钟到达设定的时间时，振动器装置便会发出震动，提醒用户及时起床或做出反应； | 20 | 单位：个 |  |
| 19 | 阳台安装可升降式晒衣架 |  | 1.材质：铝合金材质双杆， 2、规格长2.4米*2.4米 3、特点：手摇式 | 15 | 单位：套 |  |

总报价(大写)：

供应商名称：							(加盖公章)

法定代表人或代理人：						  （签字）

2．资格要求相关证明材料：

（1）营业执照副本复印件，加盖鲜章。

（2）组织机构代码证副本复印件，加盖鲜章。

（3）税务登记证副本复印件，加盖鲜章。

（4）参加本次政府采购活动前三年内无重大违法经营记录和经济诉讼（投标人承诺）；

（5）提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺（投标人承诺）。

3．提交样品

（1）、提交样品时间：2016年 7 月8日下午2点

（2）提交样品地点为：武侯区残联五楼。

（3）提交样品为： 折叠沐浴凳 室内扶手 可升降式晒衣架

4．联系方式：

联系人：杨聪聪             联系电话028-87428253

邮箱：1126369529@qq.com

成都市武侯区残疾人联合会

2016年7月27日