武侯区残疾人家庭无障碍改造

采购需求书

武侯区残疾人联合会

目录

- 采购项目及清单

二、工期要求

三、无障碍改造的要求

四、投标供应商特定的资质要求

一、采购项目 残疾人家庭无障碍改造（具体见以下清单） 序号 改造项目 图片 技术规格参数 需求（户） 备注 1 台阶改坡道或设置轮椅斜坡板 1.材质：水泥 2.混凝土强度：C30 3.混凝土厚度：10cm带防滑条纹 9 2 楼梯过道扶手 1.材质：304不锈钢 2.管径：60mm 3.高度：900mm 4.厚度：1.2mm 12 以实际入户安装长度确定为准 3 地面平整硬化 1.材质：C30混凝土，2.规格：厚度10公分3.要求平整，不积水。 2 4 剔除门槛 1.拆除原门槛，清除垃圾。 2.水泥抹平门口或贴砖。 1 5 安装 闪光门铃 1.产品构成：门铃由频率相同的发射、接收两部分组成。 2.发射部分可用双面海绵胶、螺丝等固定在门口。（安装高度由残疾人使用方便而定） 3.静态时不耗电，主机采用优质音乐IC、动圈式喇叭，亮光持续闪烁； 23 6 安装室内扶手 1.材质：外管为尼龙内管为不锈钢芯(或优于尼龙) 2.规格：1米 3.外层厚度：5.0mm 4.内芯厚度：1.3mm 25 以实际入户确定为准 7 安装呼叫铃 1.发射器带有LED灯指示，有防水设计 2.低电压提醒，音量可调节 3.可一对一使用，也可一对多使用。 17 8 地面防滑改造 1.材质：防滑地砖 规格：300mm*300mm 2.地砖铺贴要求无空鼓，有流水坡度。砖之间平整度不超过0.5mm，缝隙平直度3mm.（如残疾人家庭有需要，需安装地漏） 11 以实际入户改造的平方数确定为准 9 蹲便器改坐便器 1.拆除原有的蹲便。 2.安装马桶（如需要改给水管和排水管） 3.做防水，贴瓷砖。 16 10 卫生间安装手抓杆 1.材质：尼龙钢芯防滑抗菌 2.规格：60cm 3.外层厚度：5.0mm 4.内芯厚度：1.3mm 24 11 安装折叠沐浴凳 1.材质：尼龙钢芯防滑抗菌 2.规格：38×34×26cm 25 12 灶台低位改造 材质：砖砌台身，设置储物柜，灶面用水泥抹平贴瓷砖 规格：根据现场施工 3 每户不超过2000元，改造项目以实际入户确定为准 13 橱柜改造 1.材质：台面人造石材，厚度不低于15mm 柜体：防潮板 门板：晶钢门材质 2.规格：根据现场施工 2 每户不超过2000元，改造项目以实际入户确定为准 14 水池低位改造 1.材质：不锈钢单盆 2.规格：51*37mm 2 每户不超过2000元，改造项目以实际入户确定为准 15 阳台安装可升降式晒衣架 1.材质：铝合金材质双杆 2.规格长2.4米*2.4米（可根据现场而定） 3.特点：手摇式 1 16 铺设提示盲道（出入口） 尺寸：300*300MM 材质：高强塑橡盲道转 重量：0.4KG/片 减震减噪，耐磨防滑，清洗方便 3 以实际入户改造的需求数为准 17 门把手（室内） 1.把手材质：不锈钢 2.锁舌材质：不锈钢 3.类型：单锁舌 4锁芯材质：不锈钢 5.开门方向：通用型 6.实用场景：室内门 2 18 低位窥视镜（房门） 1.门镜材质：铜 2.门镜镜片材质：玻璃 3.管径：28MM 4.视角：220度 5.适配门厚度：45-55MM 2 19 低位电源开关（卧室） 材质：PC阻燃材料，纯磷青铜触片 尺寸：86*86MM 额定电流：10A 最大电压：250V 颜色：雅白 按键数：2开 7 20 安装警铃（视力） 1.产品由门铃按纽、SOS发射器、门窗开启发射器、闪光语音警示器四部分组成。 2.警示器带4组12个高亮LED灯，可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可同时适用于老人、视障人士及听障人士。 3.警示器的音量低、中、高三档音量控制，可根据环境手动调节。 4.警示器尺寸：126×91×38mm 适用领域：来客提醒，SOS求救，门窗防盗报警等。 2 21 卫生间入门加宽 拆除原卫生间门，重装门净空加宽至90cm,门坎地面瓷砖贴平，便于轮椅进出。 门: 1)材质;钛合金，2)厚度1.2mm, 3)颜色待定。 安装过程中对拆除破坏的墙面进行恢复，建渣清除。 2 22 厨房入门加宽 拆除原厨房门，重装门净空加宽至90cm,门坎地面瓷砖贴平，便于轮椅进出。 门: 1)材质;钛合金，2)厚度1.2mm, 3)厨房门为平开门，开门方向由现场确定。 安装过程中对拆除破坏的墙面进行恢复，建渣清除。 1

# 二、工期要求

# 无障碍改造时间为签订合同后45个工作日完成所有工程。

三、无障碍改造的要求

1.所提供的产品是全新的，并完全符合约定的质量、规格和性能要求。

2.产品至少提供1年以上的免费质保期，若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。

3.在进行残疾人家庭入户时，需保证调查工作的专业性，根据实际情况进行产品配置。

4.对家庭无障碍改造项目的每户家庭，均须提供改造（发放）前及改造（发放）后的照片资料，照片于验收结束后以电子文档形式交区残联康复科。

5.安装时，应保证产品安装的正确性和安全性，保障在正常使用和保养条件下应可放心使用，负责对残疾人进行产品使用、维护、保养等相关知识的现场指导，直到熟练操作。

6.有可靠的售后服务保障，产品在使用过程中非人为破坏造成的损坏，在质保期内，及时、免费上门进行维修。

四、供应商特定的资质要求

1．具有独立法人资格，独立承担民事责任能力，并且具有有效的营业执照国税地税登记证、组织机构代码等相关证件；

2．残疾人辅助器具生产企业或代理商；

3．具有履行合同所必需的器材和专业技术能力；

4．所提供产品均具有质量检验合格证书；

5. 投标单位为代理商的，应提供原制造商针对本项目所投产品的授权；

6. 须在成都市有常设的售后服务网点和技术保障服务人员，能确保24小时内上门提供售后服务；

7．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8．注册资金50万元以上（包括50万元）；
     9. 依法足额向国家缴纳税收和社会保证金；

10.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

五、供应商提供文件

1．报价表

| 序号 | 改造项目 | 生产厂家或品牌 | 单位 | 需求数 | 单价(元） （含上门安装） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台阶改坡道或设置轮椅斜坡板 |  | 平方米 | 9 |  |  |  |
| 2 | 楼梯过道扶手 |  | 米 | 12 |  |  |  |
| 3 | 地面平整硬化 |  | 平方米 | 2 |  |  |  |
| 4 | 剔除门槛 |  | 户 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装 闪光门铃 |  | 个 | 23 |  |  |  |
| 6 | 安装室内扶手 |  | 根 | 25 |  |  |  |
| 7 | 安装呼叫铃 |  | 台 | 17 |  |  |  |
| 8 | 地面防滑改造 |  | 平方米 | 11 |  |  |  |
| 9 | 蹲便器改坐便器 |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 10 | 卫生间安装手抓杆 |  | 根 | 24 |  |  |  |
| 11 | 安装折叠沐浴凳 |  | 把 | 25 |  |  |  |
| 12 | 灶台低位改造 |  | 米 | 3 |  |  |  |
| 13 | 橱柜改造 |  | 米 | 2 |  |  |  |
| 14 | 水池低位改造 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 阳台安装可升降式晒衣架 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 铺设提示盲道（出入口） |  | 张 | 3 |  |  |  |
| 17 | 门把手（室内） |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 | 低位窥视镜（房门） |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 低位电源开关（卧室） |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 20 | 安装警铃（视力） |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 21 | 卫生间入门加宽 |  | 扇 | 2 |  |  |  |
| 22 | 厨房入门加宽 |  | 扇 | 1 |  |  |  |

报价总金额：￥      （小写）  大写：

供应商名称：							(加盖公章)

法定代表人或代理人：						  （签字）

2．资格要求相关证明材料：

（1）营业执照副本复印件，加盖鲜章。

（2）组织机构代码证副本复印件，加盖鲜章。

（3）税务登记证副本复印件，加盖鲜章。

（4）参加本次政府采购活动前三年内无重大违法经营记录和经济诉讼（投标人承诺）。

（5）提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺（投标人承诺）。

3．提交样品

（1）提交样品时间：2017年 6月9日下午2点

（2）提交样品地点为：武侯区残联507室。

（3）提交样品为： 折叠沐浴凳 室内扶手 呼叫铃

4．联系方式：

联系人：张新莲            联系电话028-87428253

邮箱：2223710780@qq.com